## Slide 1
Возможности и риски стратегии низкоуглеродного развития в электроэнергетике России.
Заседание президиума РАН по вопросу «Низкоуглеродное развитие для России»
Сентябрь, 2021
Институт энергетических исследований РАН
Notes: 1

## Slide 2: Темпы структурных изменений в мировой и российской энергетике
Energy Research Institute RAS
В мире с 2000 года сложились разнонаправленные тенденции эмиссии парниковых газов от энергетического использования топлива (прежде всего СО2): развитые страны уже на пути декарбонизации, развивающиеся наращивают выбросы, решая задачи устойчивого экономического роста и преодоления энергетической бедности
При этом электроэнергетика является отраслью, где снижение (в развитых странах) или рост (в развивающихся) опережает средние темпы по национальной экономике стран.
Именно электроэнергетика выступает «авангардом» в национальных планах низкоуглеродного развития. Во многом это связано с уникальными возможностями вовлечения отрасли неуглеродных энергоресурсов в производство электроэнергии.
Chart: Изменение выбросов СО2 от сжигания топлива в экономике и электроэнергетике стран с 2000 по 2018 гг, раз
| Мир – всего, в т. ч.: | Австралия | Великобритания | Евросоюз | США | Канада | Россия | Бразилия | Индия | Китай | Индонезия | Корея
Выбросы СО2 от сжигания топлива в целом по экономике, 2018 к 2000 г. | 1.44 | 1.14 | 0.68 | 0.83 | 0.86 | 1.12 | 1.08 | 1.39 | 2.59 | 3.05 | 2.13 | 1.4
Выбросы СО2 в электроэнергетике 2018 к 2000 г. | 1.49 | 1.03 | 0.43 | 0.75 | 0.73 | 0.64 | 0.92 | 1.9 | 2.58 | 3.4 | 3.49 | 2.02
Источник: данные Международного энергетического агентства (IEA)

## Slide 3
Energy Research Institute RAS
Насколько уже декарбонизирована российская электроэнергетика?
Источник: данные IEA, анализ ИНЭИ РАН
Chart: 
| Россия | Мир | ЕС | США | Китай
Уголь | 0.18559 | 0.45278 | 0.24541 | 0.3372 | 0.78424
Нефтепродукты | 0.011582 | 0.035791 | 0.02272 | 0.010872 | 0.0018596
Газ | 0.5511 | 0.23138 | 0.17123 | 0.3019 | 0.03424
Неуглеродные | 0.25172 | 0.28005 | 0.56064 | 0.35003 | 0.17966
Достигнутый в России уровень углеродной интенсивности производства электроэнергии ниже мирового и сопоставим с европейским за счет :
доминирующей доли газа в структуре первичных энергоресурсов для электроэнергетики
высокой доли теплофикационного оборудования (ТЭЦ) в структуре мощностей
заметной доли неуглеродных типов электростанций ( в основном атомных и гидростанций)
Направления для дальнейшего снижения углеродной интенсивности в отрасли в 2035-40 гг.:
Повышение эффективности использования газа при переходе на парогазовое оборудование
Активное развитие теплофикации, распределенной ко-генерации (в т.ч. с использованием биомассы и биогаза)
Развитие ВИЭ-электростанций (включая микрогенерацию) и агрегированное управление возобновляемыми ресурсами и накопителями
Развитие атомной энергетики, переход к замыканию ядерного топливного цикла
Развитие крупных гидростанций как альтернативы новым угольным станциям в восточных районах
Структура потребления первичной энергии в электроэнергетике России и мира в 2018 г.
Вклад электроэнергетики в выбросы СО2
в России и мире в 2018 г.
Chart: Углеродная интенсивность электроэнергии в России и мире в 2018 г., г СО2/кВт.ч
| Россия | Мир | ЕС | США | Китай
Углеродная интенсивность пр-ва эл.энергии (лев.шк.) | 0.25 | 0.44 | 0.23 | 0.4 | 0.54
Доля электроэнергетики (с учетом тепла) в выбросах СО2 (прав.шк.) | 0.5 | 0.42 | 0.33 | 0.38 | 0.51

## Slide 4: Сценарии трансформации электроэнергетики при разных вариантах углеродного регулирования
Energy Research Institute RAS
Chart: Масштабы структурных изменений в ЕЭС России при разном уровне ограничений на выбросы ПГ от электростанций в 2050 г.
| 2018 | Без ограничений | 80% от 2018 г. | 80% от 2018 г. | 70% от 2018 г.
АЭС | 0.11965 | 0.13874 | 0.15092 | 0.27456 | 0.26
ГЭС | 0.19942 | 0.19731 | 0.15236 | 0.18908 | 0.16
ВИЭ | 0.0041118 | 0.021923 | 0.26884 | 0.082814 | 0.22
Выбросы СО2 от ТЭС | 0 | 0.22 | -0.2 | -0.2 | -0.3
Источник: расчеты ИНЭИ РАН
Отсутствие долгосрочного целеполагания в части требований по снижению выбросов СО2 от электростанций сдерживает выбор наилучшей стратегии низкоуглеродного развития в отрасли.
Инерционность решений , принимаемых в ближайшие 10-15 лет, не позволит быстро и недорого перейти на более амбициозные траектории
Основные «технологические развилки» (альтернативы) низкоуглеродной перестройки отрасли:
  Потенциал снижения выбросов в теплоэнергетике за счет современных газовых технологий (ПГУ) и ко-генерации значителен, но ограничен без перехода к технологиям улавливания углерода (CCS)
  Интенсивное развитие возобновляемой энергетики потребует сопоставимых затрат на перестройку всей энергосистемы и сетевой инфраструктуры
  Атомные электростанции обеспечивают наибольшее снижение эмиссии на 1 ГВт мощности, но требуется кратное увеличение масштабов атомной программы до 2050 года
Chart: Масштабы структурных изменений в ЕЭС России при разном уровне углеродных платежей в 2050 г.
| 2018 | Без платы | 40 дол | 40 дол | 100 дол | 100 дол
АЭС | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.29 | 0.11 | 0.3
ГЭС | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.16 | 0.19
ВИЭ | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.04 | 0.24 | 0.1
Выбросы СО2 от ТЭС | 0 | 0.22 | 0.02 | -0.18 | -0.08 | -0.25

## Slide 5: Последствия трансформации электроэнергетики при разных вариантах углеродного регулирования
Energy Research Institute RAS
Источник: расчеты ИНЭИ РАН
Chart: 
|  | 2035 |  |  | 2050
ПГ 100% от 2018 г. | 1.1265 | 1.08
ПГ 100% от 2018 г. | 0.04 | 0.24
ПГ 80% от 2018 г. | 1.31 | 1.32
ПГ 80% от 2018 г.
Рост среднеотпускных цен электроэнергии при разном уровне ограничений на объемы выбросов ПГ от электростанций (в реальном выражении, в % от уровня базового варианта)
Быстрый рост инвестиционных расходов будет основным и серьезным фактором роста цен электроэнергии
Эффект от снижения топливных затрат будет отложенным по времени и недостаточным для компенсации инвестиционных расходов
Более жесткое углеродное регулирование потребует большего и более длительного роста цены электроэнергии
Негативные ценовые последствия могут быть существенно уменьшены при более интенсивных сценариях развития атомной энергетики, а также при эффективном реинвестировании углеродных платежей
За менее углеродоемкую электроэнергию потребуется платить больше. В какой мере экономика готова к этому, каковы приемлемые инвестиционные и ценовые ограничения?
Chart: 
|  | 2035 |  |  | 2050
ПГ 100% от 2018 г. | 1.2 | 1.25
ПГ 100% от 2018 г. | 0.05 | 0.1
ПГ 80% от 2018 г. | 1.3 | 1.68
ПГ 80% от 2018 г. | 0.05 | 0.33
Рост среднеотпускных цен электроэнергии при разной ставке углеродных платежей (в реальном выражении, в % от уровня базового варианта)

## Slide 6
Спасибо за внимание!
Институт энергетических исследований РАН
www.eriras.ru
Веселов Федор, к.э.н., зам. директора ИНЭИ РАН
info@eriras.ru, erifedor@mail.ru
Notes: 6